# NETGEAR WNR500 快速安装指南

感谢您选择NETGEAR公司的N150系列无线路由器WNR500，以下将介绍该路由器的安装使用方法。只需5步即可完成全部设置，让您享受上网冲浪的乐趣。

## 包装内容

## 第一步  将WNR500接入网络

- ADSL/ Cable Modem接入，连接方式如下：

使用一条网线将Modem连接到路由器的因特网端口（蓝色标识），使用另一条网线将一台计算机连接到路由器的局域网端口。

- 若宽带网线到户，没有Modem，连接方式如下：

使用一条网线将计算机连接到路由器的局域网端口；运营商提供的宽带线或宽带接口，直接连接到路由器的因特网端口（蓝色标识）。

注意： 路由器指示灯说明，详见本文附录一。

## 第二步  登录路由器管理界面

启动Internet Explorer或者其他浏览器，打开一个网页，在网页的地址栏中输入http://www.routerlogin.com 或 http://www.routerlogin.net 然后回车：

通常情况下，浏览器会弹出如下登录框，要求输入用户名和密码，,默认如下：

用户名：admin

密码：password

（字母均为小写）

注意：有的用户或许会看到写有“重要的更新”的提示，请点击关闭再重新登录即可。

## 第三步  将路由器连上因特网

最常见的宽带类型有三种：PPPoE、固定IP或动态IP。设置方法分别如下（如果您不确定自己所用的宽带属于哪种类型，请首先向宽带运营商进行咨询）：

- 采用PPPoE拨号上网的配置方式

每次连接因特网时都需要用户名和密码进行登录，或者ISP提供给您的是PPPoE帐户，均在此列。例如：中国电信和中国联通 ADSL 宽带业务通常采用此连接类型，部分小区宽带也会采用这种方式。

| 宽带用户名 | gzDSL1234@163.gd |
| --- | --- |
| 密码 | gz12345678 |

【例】某电信ADSL用户，电信提供的相关信息如右：

- 选择菜单设置→基本设置

- 请按照如下示意图进行设置，并在登录名 和 密码 后面的空白栏中分别输入 宽带帐号 和 宽带密码（注意区分字母大小写）。

注意：宽带无限时上网的用户，请将“连接模式”设置为”一直连接”；宽带限时的用户，请选择”按需连接”、闲置超时5分钟，则不使用宽带5分钟后，路由器自动断开因特网连接；

- 设置完成后，点击页面下方的 应用 保留您的设置。

如要确定是否成功连上因特网，请按如下操作：

- 选择菜单 维护-路由器状态

- 查看路由器与因特网的连接情况，如下图，

因特网端口中显示IP地址和域名服务器 均已成功获取，说明路由器与Internet连接成功，请进入第四步“设置无线密码”。

如若获取不成功，则IP地址是0.0.0.0，请检查 设置→基本设置 中输入的宽带账号名、密码信息是否正确，或与您的宽带运营商进行联系。
注意：路由器设置成功后，不必再运行下图所示的宽带连接进行认证。直接打开网页即可上网冲浪！

- 采用固定IP地址上网的配置方式

商务光纤等专线接入通常会采用此种连接类型。宽带服务商会向用户提供 IP 地址，子网掩码，网关和 DNS 等详细参数。

| IP地址 | 211.100.28.181 |
| --- | --- |
| 子网掩码 | 255.255.255.0 |
| 网关地址 | 211.100.28.1 |
| 主域名服务器 | 202.96.128.86 |
| 从域名服务器 | 61.144.56.101 |

【例】某运营商的固定IP地址用户，运营商提供的相关信息如右：

注意：IP地址等信息必须由宽带运营商提供，表格中的地址仅为举例所用，用户设置时不可照此填写！

- 选择菜单设置→基本设置

- 请按照如下示意图进行设置，并将运营商提供的IP地址、子网掩码等信息输入，如下图。

- 设置完成后，点击页面下方的 应用 保留您的设置。

若可以成功上网，请进行第四步“设置无线密码”。

若设置完毕，仍旧无法上网，请再次确认所填信息是否准确无误。

- 采用动态IP地址上网的配置方式

如果您直接使用电脑上网时，电脑TCP/IP设置为自动获得IP和DNS，且无需运行任何拨号或连接程序，那么您就属于这种接入方式了。有线电视（Cable）和部分小区宽带采用此种连接方式，如：上海有线通、广州珠江宽频、深圳天威视讯等。

- 选择菜单 设置→基本设置：

- 保持默认设置，无需做任何改动，如下图，直接点击页面下方的 应用。

如要确定是否成功连上因特网，请按如下操作：

- 选择菜单维护-路由器状态

- 查看路由器与因特网的连接情况，如下图，

因特网端口 中显示IP地址和域名服务器 均已成功获取，说明路由器与Internet连接成功，请进入第四步“设置无线密码”。

如若获取不成功，则IP地址是0.0.0.0，请与您的宽带提供商或网络管理员进行联系。

## 第四步  设置无线密码

- 选择菜单 设置→无线设置

- 设置无线网络标识(SSID)及安全选项

a) 无线网络标识(SSID)默认为NETGEAR，可修改为其他值；

b) 选择WPA2-PSK[AES] 加密；

c) 输入您想要设置的无线密码（8~63个字符，字母区分大小写），如下图，

d) 设置完成后，点击页面下方的 应用 保留您的设置。

请将无线设置信息填写在这里，以供无线客户端连接时使用：

无线网络标识（SSID）：

无线密码：

## 第五步  计算机成功连接无线网络

- Windows XP 系统下，连接无线网络（以Windows XP Service Pack 3为例）：

- 鼠标右键单击“网上邻居”，选“属性”；

- 鼠标右键单击“无线网络连接”，选“查看可用的无线连接”，弹出“无线网络连接”的对话框，显示您周围存在的无线网络，包括无线网络标识及安全认证；

- 找到您的无线网络标识（默认为NETGEAR，若已做修改，则显示您更改后的标识），点击“连接”。

- 输入您的无线密码（即您在安全选项设置的无线密码）。

稍等片刻，当右上角显示“已连接”时，表明无线网络连接成功。

- Windows 7系统下，连接无线网络：

- 打开’控制面板”；

- 点击”网络和共享中心”；

- 点击 “连接到网络”，即可弹出对话框，显示周围环境中所有无线网络；

- 找到您的无线网络标识（默认为NETGEAR，若已做修改，则显示您更改后的标识），点击“连接”；

- 输入您的无线密码（即您在安全选项设置的无线密码）。

成功连接后，如下图所示：

注意：

如果右侧显示“区域中找不到无线网络”，请联系您的笔记本厂家咨询如何开启笔记本无线开关；
如果右侧显示“Windows无法配置此无线连接”，请联系您的笔记本厂家咨询无线网卡的配置与使用。

## 附录一：WNR500的指示灯及端口介绍

- 电源/测试指示灯，通电运行时呈绿色

- 无线指示灯，启用无线模式时，呈绿色

- 因特网端口（WAN口）指示灯，与蓝色端口对应，正常连接时，呈绿色

- 局域网端口（LAN口1/2）指示灯 ，与2个黄色端口对应，正常连接时，呈绿色

- 局域网端口（LAN口），2个10/100M自适应以太网口，用于连接2台有线设备，黄色标识

- 因特网端口（WAN口），用于连接ADSL/ Cable Modem或以太网线缆，蓝色标识

- 复位按钮

- 电源接口，用于连接电源，为路由器供电

- 电源开关

## 附录二：将WNR500恢复出厂设置的操作方法

首先找到复位按钮（见附录一），然后将路由器接上电源并打开电源开关，保持路由器在通电状态，用曲别针或其他尖状物按住复位按钮，持续5秒钟后松手即可。

- 注意：该操作会将路由器现有的配置清空，完全恢复到出厂状态。请谨慎操作！

技术支持

感谢您选择NETGEAR！

美国网件公司中文网址 www.netgear.com.cn

技术支持热线 400-830-3815

技术支持邮箱 tech@netgear.com.cn