# NETGEAR WGR612 快速安装指南

感谢您选择NETGEAR公司54Mbps路由器WGR612，以下将介绍该路由器的安装使用方法。共包含两部分：基本的上网设置和无线安全设置。

# 第1部分 基本的上网设置

## 1.1 WGR612的指示灯及端口

Power/Test—电源/测试指示灯（通电启动时闪烁，稳定运行时常亮）

Wireless—无线指示灯（启用无线功能，呈绿色；有数据传输时频闪）

Internet—WAN口指示灯（正常连接呈绿色；有数据传输时频闪）

LAN1/2—LAN口指示灯（正常连接呈绿色；有数据传输时频闪）

Reset Button—复位键 （通电情况下长按该键15秒，可使路由器恢复到出厂设置）

WAN Port—WAN口（用于连接ADSL/ Cable Modem或以太网线缆，蓝色标识）

LAN Port—LAN口（2个10/100M自适应以太网口，用于连接2台有线设备，黄色标识）

Power—电源接口（用于连接电源，为路由器供电）

## 1.2 将WGR612正确接入网络

①若您的宽带是ADSL/ Cable Modem接入，连接方式如下图：

②若您的宽带是直接入户，没有Modem，则计算机连接到路由器的LAN口，原先运营商提供的宽带线或宽带接口，直接连接到路由器的WAN口。
注意：
     完成上述连接并启动Modem及路由器后，请检查路由器面板的指示灯。若正确连接，电源/测试指示灯、WAN口指示灯及对应的LAN口指示灯均发亮。

## 1.3 计算机网络属性配置

WGR612是基于浏览器管理的设备，计算机可通过浏览器进入路由器的管理界面对其进行配置管理，但首先计算机的相关设置必须正确。

1.3.1 Windows XP 操作系统的计算机，按以下步骤进行配置（以Windows XP Service Pack 2为例）：

- 启动计算机，右键单击“网上邻居”选“属性”（可在桌面或开始菜单中找到网上邻居），右键单击“本地连接”选“属性”，选中“Internet协议(TCP/IP)”，点击“属性”；

- 将计算机设为“自动获得IP地址”，“自动获得DNS服务器地址”，点击“确定”。

③  查看本地连接的状态。右键单击“本地连接”选“状态”，点击“支持”。正常情况下，地址类型为通过DHCP指派，默认网关为192.168.1.1或者10.0.0.1，该地址即为路由器的管理IP。如图，默认网关为192.168.1.1，通过该地址可以登录路由器的管理界面。

1.3.2 Windows Vista 操作系统的计算机，按以下步骤配置：

① 启动计算机，打开”控制面板”→”网络和Internet”→”网络和共享中心”，点击左侧”管理网络连接”。 右键单击“本地连接(Local)”选“属性”，选中“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”，点击“属性”；

② 将计算机设为“自动获得IP地址”，“自动获得DNS服务器地址”，点击“确定”。

③ 查看本地连接的状态。右键单击“本地连接”选“状态”，点击“详细信息”。正常情况下，已启用DHCP为是，IPv4默认网关为192.168.1.1或者10.0.0.1，该地址即为路由器的管理IP。假设默认网关为192.168.1.1，通过该地址可以登录路由器的管理界面。

## 1.4 登录路由器管理界面

启动Internet Explorer或者Netscape Navigator等浏览器，打开一个网页，在网页的地址栏中输入http：//www.routerlogin.com 或 http://www.routerlogin.net 然后回车：

通常情况下，浏览器会弹出如下登录框，要求输入用户名和密码。WGR612管理界面默认的用户名：admin，密码：password，字母均为小写：

若认证成功，则可进入路由器的”智能设置向导”，选择”不，我是高级用户”，点击”下一步”，如下图所示：

注意：
如果在IE浏览器输入：http：//www.routerlogin.com 或 http://www.routerlogin.net，回车后浏览器没有弹出登录框，请按以下步骤排查：

- 检查IE浏览器中的连接属性：选择IE上方菜单中的 工具→Internet 选项(Option)→连接，选择”从不进行拨号连接”，然后选择 确定，将IE窗口关闭，重新打开一个页面，在地址栏中输入上述地址回车。

- 关闭代理服务：选择IE上方菜单中的 工具→Internet 选项(Option)→连接→局域网设置(L)→所有选项均不打勾，然后选择 确定→确定，将IE窗口关闭，重新打开一个页面，在地址栏中输入上述地址回车。

- 若上述方法无效，请按本文1.3中的方法，查看 本地连接→默认网关 地址。若默认网关为 192.168.1.1，则输入 http://192.168.1.1 回车登录路由器；若默认网关为 10.0.0.1，则输入 http://10.0.0.1 回车即可。

- 有的用户或许会看到如下图的提示，请点击关闭（Close）然后重新打开浏览器，输入http：//www.routerlogin.com 回车即可弹出登录框：

【说明】WGR612默认的管理IP地址是192.168.1.1，之所以会出现上图的提示，表明您的局域网中，有另一个网络设备（例如ADSL Modem或者另一个路由器）的地址也是192.168.1.1，WGR612就会自动更改其管理IP为10.0.0.1，从而有效避免冲突。

## 1.5 路由器基本设置

最常见的宽带类型有三种：PPPOE、固定IP或动态IP。选择菜单 设置→基本设置 进行路由器的基本上网设置。

下面针对这三种常见的宽带类型分别说明设置方法。如果您不确定自己所用的宽带属于哪种类型，请首先向宽带运营商进行咨询。

    - 采用PPPOE拨号上网的配置方式

每次连接因特网时都需要用户名和密码进行登录，或者ISP提供给您的是PPPoE帐户，均在此列。例如：中国电信和中国网通 ADSL 宽带业务通常采用此连接类型，个别小区宽带也会采用此种方式。

【例】某电信ADSL用户，电信提供的相关信息如下：

| 宽带用户名 | gzDSL1234@163.gd |
| --- | --- |
| 密码 | ＊＊＊＊＊＊＊＊ |

- 选择菜单 设置→基本设置：第一个问题 您的因特网连接需要登录吗? 选择“是”； 因特网服务提供商 选择“PPPoE”；在 登录 和 密码 后面的空白栏中分别输入所用宽带的帐号和密码，如下图：

因特网IP地址：通常选择“从ISP处动态获取”；

域名服务器地址：如果您清楚当地的DNS服务器，就可选择”使用下面的DNS服务器”进行填写，否则选择”从ISP处动态获取”。

路由器MAC地址：如果ISP要求MAC地址认证，则请选择“使用下面的MAC地址”，输入被ISP绑定的MAC地址；如果ISP绑定的就是当前配置路由器所使用的计算机，请选择“使用计算机MAC地址”；如果ISP并未绑定任何MAC地址，直接选择“使用缺省地址”即可。

- 点击 应用，待此页设置更新完毕后，选择菜单 维护→路由器状态 查看路由器与Internet的连接情况。如图，因特网端口获取到IP地址，说明路由器与Internet连接成功。这时就可以上网冲浪啦！

若IP地址是0.0.0.0，说明路由器暂时没有拨号成功，请检查 基本设置 页面输入的信息是否正确。
注意：

设置成功后，不必运行之前的宽带连接（下图所示）进行认证。直接打开网页即可上网冲浪！···

1.5.2  采用固定IP地址上网的配置方式

商务光纤等专线接入通常会采用此种连接类型。宽带服务商会向用户提供 IP 地址，子网掩码，网关和 DNS 等详细参数。

【例】某运营商的固定IP地址用户，运营商提供的相关信息如下：

| IP地址 | 211.100.28.181 |
| --- | --- |
| 子网掩码 | 255.255.255.248 |
| 网关地址 | 211.100.28.177 |
| 主域名服务器 | 202.96.128.86 |
| 从域名服务器 | 61.144.56.101 |

- 选择菜单 设置→基本设置：第一个问题 您的因特网连接需要登录吗? ”选择“否”；因特网IP地址 选择“使用静态IP地址”， 域名服务器地址 选择“使用下面的DNS服务器”，将运营商提供的IP地址、子网掩码等信息输入，如下图：

② 点击 应用 保存配置。若设置完毕，仍旧无法上网，请再次确认所填信息是否准确无误。

1.5.3  采用动态IP地址上网的配置方式

如果您直接使用电脑上网时，电脑TCP/IP设置为自动获得IP和DNS，且无需运行任何拨号或连接程序，那么您就属于这种接入方式了。

有线电视（Cable）和部分小区宽带采用此种连接方式，如：上海有线通、广州珠江宽频、深圳天威视讯等。

某些ISP提供的接入方式采用了WEB认证――每次上网前需要在一个网页中填入验证信息，且电脑在访问此页面前会先获得IP地址。此认证方式对路由器而言也是属于“采用动态IP地址上网“，当通过路由器上网时，局域网的其中一台电脑首先进行WEB认证，之后其他电脑不必认证就能共享上网了。但由于不同ISP提供的WEB认证的实现细节存在差异，所以极个别ISP提供的WEB认证接入方式WGR612或许无法支持。

- 选择菜单 设置→基本设置：保持默认设置，无需做任何改动，直接点击 应用。

- 待此页设置更新完毕后，选择菜单 维护→路由器状态 查看路由器与Internet的连接情况。若因特网端口 已获取到IP地址，说明路由器与Internet连接成功。

  - 关于WGR612连接模式的说明

WGR612可以在基本设置页面调整连接模式：

一直连接：若您的宽带是无限时上网的类型，请选择 一直连接，路由器就会始终保持在线。

需要时连接：若您的宽带属于限时上网的类型，请选择 需要时连接，并在 闲置超时 中设置一个时间（默认5分钟），那么，路由器会在检测到局域网用户的上网请求后才进行拨号；如果局域网向Internet的流量持续为零超过5分钟，路由器会自动断开与Internet的连接，等待下次检测到连接请求时再重新拨号。

手动连接：若您希望自己控制路由器与Internet的连接或断开，请选择 手动连接；需要上网时，首先进入路由器管理界面，在 路由器状态->连接状态 中点击 连接 即可，需要注意的是，手动连接后路由器将一直保持在线，必须在 连接状态 中点击 断开连接 方可断开与Internet的连接。

  - WGR612固件升级

进入管理界面，显示路由器正在检查固件升级。若选中“登录时检查固件升级”复选框，则每次登录WGR612管理界面时，路由器会自动检查NETGEAR服务器，查看是否有新的固件发布。

通常情况下，路由器现有固件都可以稳定工作，不必经常升级。如果需要刷新固件，建议您登录NETGEAR中文站点www.netgear.com.cn下载固件进行升级，并且在升级前认真阅读网页中的固件升级指南。

  - 将WGR612恢复出厂设置的操作方法

通电状态按住路由器WAN口旁的复位按钮（见本文1.1章节所示），持续15秒钟后松手，待路由器面板的电源灯由闪烁变为常亮即可。

注意：

该操作会将路由器现有的配置清空，完全恢复到出厂状态。请谨慎操作！

# 第2部分 无线安全设置

## 2.1 路由器无线设置

选择菜单设置→无线设置，您可以设置无线网络的基本参数和安全认证选项。如图：

无线网络标识（SSID）：无线网络的名字，可供无线客户端识别。默认为NETGEAR，建议更改为其他值（最多不超过32个字符的字母数字值）。

地区：选择“亚洲”。

频道：选择“Auto”，无线路由器将自动搜索当前可用的最佳频道。

模式：默认为“b和g”，适用于所有11b（11M）和11g（54M）无线客户端。

安全选项：您可以选择是否为无线网络加密。设置了无线加密后，所有连入该无线网络的计算机均要提供相应的密钥或密码，通过认证后，才能连接至网络。若无需加密，请选择“无”。若需要加密，请在WEP（64位/128位）、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK四种认证方式中选择一种进行设置。

选择哪一种认证方式取决于您的无线网卡的安全特性。一般情况下，若网络中存在早期的无线网卡（如11M网卡），请选择WEP加密；否则，请选择WPA-PSK加密，它提供比WEP更强大的加密方法，可以更有效抵御黑客的攻击。下面介绍WEP及WPA-PSK的设置方法，WPA2-PSK及WPA-PSK/WPA2-PSK的设置与WPA-PSK类似，此处省略。

① WEP（有线等效加密）

认证类型：选择“自动”。

加密强度：有64位和128位两个选项。如选择64位，则密钥为10个十六进制字符；如选择128位，则密钥为26个十六进制字符。

WEP加密有两种设置方法：

A．自动生成密钥

请在"密码短语"框中输入字符串，然后单击"生成"按钮，系统会自动生成四个WEP密钥，分别为密钥1/2/3/4。此时您需要将密钥1记录下来，供无线客户端连接时使用。如图，加密强度选择64位，因此生成的密钥为10个十六进制字符。

B．手工输入密钥

选择“密钥1”，然后在后面的方框中输入要设置的密钥。输入时遵循以下规则：

若加密强度选择64位，请输入10个十六进制字符（数字0-9和字母A-F之间的任意组合）。

若加密强度选择128位，请输入26个十六进制字符（数字0-9和字母A-F之间的任意组合）。

您需要将该密钥记录下来，供无线客户端连接时使用。

如图，加密强度选择64位，因此在密钥1的方框中输入10个十六进制字符。

② WPA-PSK[TKIP]（预共享密钥Wi-Fi保护访问）

请在“密码短语”框中输入长度介于8～63个字符的密码，点击“应用”即可完成设置。您需要将该密码短语记录下来，供无线客户端连接时使用。

## 2.2 无线上网连接设置

① 无线网络属性设置

请参考 “1.3 计算机网络属性配置” 设置无线网络连接。

②  Windows XP 系统下，连接无线网络（以Windows XP Service Pack 2为例）：

右键单击“网上邻居”选“属性”，右键单击“无线网络连接”选“查看可用的无线连接”，如图：

弹出“无线网络连接”的对话框，显示您周围存在的无线网络，包括无线网络标识SSID及安全认证。找到您的无线网络（此处无线网络名称即为您在WGR612管理界面无线设置中设置的SSID，见本文2.1章节），点击“连接”。

A．如果无线网络没有加密，点击连接后，系统弹出以下对话框，点击“仍然连接”。

稍等片刻，当出现如下界面时，表明无线网络连接成功。

B．如果无线网络加密，点击连接后，系统弹出无线连接要求网络密钥的对话框，这时您只要正确填入在路由器中设置的密钥即可，需填写两遍。

点击“连接”，稍后将自动连接到选定的无线网络。

③ Windows Vista系统下，连接无线网络：

打开”控制面板”，点击”网络和共享中心”。再点击左侧菜单中的“连接到网络”，即可弹出对话框，显示周围环境中所有无线网络。

A．如果无线网络没有加密，点击连接后，系统弹出以下对话框，点击“仍然连接”。

B．如果无线网络加密，点击连接后，系统弹出无线连接要求网络密钥的对话框，请正确填入在路由器中设置的安全密钥，点击连接。

成功连接后，选中“保存这个网络”、“自动启动这个连接”，下次无线网卡就会自动连接到此网络，无需再次输入安全密钥。

注意：

若您的笔记本自带Intel无线网卡，右键单击“无线网络连接”选“查看可用的无线连接”时，
如果右边显示“区域中找不到无线网络”，请联系您的笔记本厂家咨询如何开启笔记本无线开关；
如果右边显示“Windows无法配置此无线连接”，请联系您的笔记本厂家咨询无线网卡的配置与使用。

技术支持

此文档用于协助用户进行初次配置，如需了解路由器其他功能及其设置方法，请参阅配置界面右侧“帮助文档”的内容。

如需了解更多产品的技术支持信息，欢迎访问 http://www.netgear.com.cn

美国网件公司联系方式

技术支持热线：800-830-3815 或 020-83918600

技术支持邮箱：tech@netgear.com.cn

网件社区：http://neclub.netgear.com.cn 诚邀您的加入，广大专业工程师及热心用户将与您分享经验、为您排忧解难！

感谢您对NETGEAR的购买与支持！